燃气、热力工程设计中需注意的几个问题

一、燃气

1.《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018标准已于2019年3月1日实施，除了修订的内容（详见CJJ63-2018前言），新《标准》相比2008版的旧《规程》来说，在管道连接、接口质量检验、管道基础型式、管道地基处理、沟槽回填等方面给出了更为详尽的要求，适用该《标准》的燃气工程的设计文件应注意相应调整有关内容，使之符合新《标准》的规定。

2.近年来高层建筑越来越多，通常高层住宅建筑会在特定层设置室外连廊（非封闭）便于消防疏散，但有时室外连廊会对燃气管道的敷设产生很大影响。遇到此类情况，可以对室外连廊（非封闭）内敷设的管道采用钢管焊接连接，同时提高焊缝内部质量射线检测比例（固定焊口必须100%检测，活动焊口不应低于10%检测）。另外要尽量垂直穿越连廊，条件允许时宜加设钢套管，套管内管道不要有焊缝。通过这些技术措施，可以最大程度上减少因燃气泄露导致火灾或爆炸的可能性，从而避免对室外连廊功能的影响。

二、热力

目前发现一些庭院热力管道的设计文件深度欠缺较多。热力工程设计文件应涵盖《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》的主要深度要求，并遵循适用的现行标准规范规定来编制。无论是市政热力管道还是庭院热力管道，适用的现行标准规范主要是《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010、《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013以及《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014。

三、危大工程

自2018年5月以来，住建部为进一步加强和规范房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理，提出了有关要求，对此，设计人员应引起足够重视：

按住建部部令37号，对于分部分项危大工程，设计文件应要求施工单位在施工前编制专项施工方案；对于超危大工程,还需组织专家召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

设计文件应按住建部建办〔2018〕31号文附件1、附件2明确本工程可能的危大与超危大工程的范围。